ОСНОВНА ШКОЛА „САВА КЕРКОВИЋ“ ЉИГ

ПАРТИЈА 1:

Сушени угаљ комад коцка – 120 ТОНА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

СУШЕНИ УГАЉ КОМАД КОЦКА:

-влага: максимум 25,65% - у доставном стању;

-пепео: максимум 8,14%- у доставном стању;

-укупни сумпор: максимум 1,03%- у доставном стању;

- сагорљиве материје: минимум 66,21%- у доставном стању;

- доња топлотна вредност: минимум 17082 кј/кг – у доставном стању.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Доказ: - Сертификат/Извештај о испитивању квалитета угља издат о стране акредитоване лабораторије, чиме се доказује усаглашеност понуде са наведеним техничким карактеристикама, као и копија сертификата надлежног акредитационог тела за акредитовану лабораторију.

- Уговор са Рудником (произвођачем)

МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука угља врши се у седишту продавца (испоручиоца) или његовим организационим целинама, ф-цо утоварено у возило купца (наручиоца).

Продавац (испоручилац) се обавезује да редовно, у складу са исказаним потребама Купца (наручиоца), прати одобрене диспозиције и обезбеди требоване количине угља за потребе ОШ „Сава Керковић“Љиг, као и превознику, за ког се ОШ „Сава Керковић“ Љиг определи, омогући несметан утовар и транспорт требованих количина угља.

Динамика испоруке угља:

| Месец и година | Сушени угаљ -тона |
| --- | --- |
| Октобар 2022.године | 50 тона |
| Новембар 2022.године | 50 тона |
| Децембар 2022.године | 20 тона |
|  | УКУПНО: 120 тона |